Załącznik nr  1 do S I W Z

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Najem bez limitu kilometrów na okres 4 lat następujących samochodów:

a) od 9 do 13  szt. samochodów osobowych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kat. B zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, NNW dla kierującego i pasażerów w wysokości nie mniej niż 10.000,00 zł na każdą osobę oraz Assistance, wraz z zamontowanym systemem rejestracji egzaminów w każdym samochodzie  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.”

Samochody stanowiące przedmiot zamówienia będą wykorzystywane do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem WORD we Włocławku.

Wymagane parametry techniczne, wyposażenie oraz warunki dodatkowe dla pojazdu przeznaczonego do egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B spełniające wymogi :

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003r. poz. 262 z późn. zm.)

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania  i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. nr 217 poz. 1834 z późn.  zm.)

3)  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2007r. nr 186 poz. 1322  z późn. zm).

Wymagania dotyczące samochodów osobowych przystosowanych

do egzaminowania:

1. Parametry podstawowe

| L.p. | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR | Potwierdzenie istnienia parametru TAK / NIE | Faktyczna wysokość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość drzwi /5-cio drzwiowe – HATCHBACK |  |  |
| 2. | Długość pojazdu : powyżej 3,5 m – max 4,15 m |  |  |
| 3. | Liczba miejsc 5 |  |  |
| 4 | Silnik o zapłonie iskrowym o pojemności od 1000 cm3 do 1400 cm3 (włącznie), zasilany benzyną |  |  |
| 5 | Prędkość maksymalna pojazdu co najmniej 100km/h |  |  |
| 6. | Skrzynia biegów manualna |  |  |
| 7. | Dźwignia zmiany biegów w podłodze lub konsoli centralnej |  |  |
| 8. | Klimatyzacja |  |  |
| 9. | Regulacja pozioma i pionowa fotela kierowcy |  |  |
| 10. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
| 11. | Układ ABS |  |  |
| 12. | Ogrzewana tylna szyba z zamontowaną wycieraczką i spryskiwaczem |  |  |
| 13. | Kolumna kierownicy regulowana co najmniej w jednej płaszczyźnie |  |  |
| 14. | Co najmniej dwie poduszki powietrzne : kierowcy i pasażera z możliwością wyłączenia działania poduszki pasażera |  |  |
| 15 | Elektrycznie podnoszone szyby przednie |  |  |
| 16 | Centralny zamek wszystkich drzwi |  |  |
| 17. | Kolor : srebrny ( uzgodniony kolor przystający z palety barw danego producenta ) |  |  |

2. Wyposażenie dodatkowe

| L.p. | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR | Potwierdzenie istnienia parametru TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Istnieje możliwość przystosowania silnika do wykorzystania paliw alternatywnych (LPG) bez utraty gwarancji * |  |
| 2. | Dwa rodzaje ogumienia zimowe i letnie** |  |
| 3. | Pełnowymiarowe ogumione koło zapasowe |  |
| 4. | Pakiet ubezpieczeń OC, AC, NNW dla kierującego i pasażerów w wysokości nie mniej niż 10.000,00 zł na każdą osobę oraz Assistance |  |
| 5. | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu przystosowanego do przeprowadzenia egzaminu państwowego |  |

* - Warunki dodatkowe dla pojazdu przystosowanego do zasilania gazem określone  w załączniku nr 9  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami.)

** -  W przypadku gdy pojazdy dostarczane będą wyposażone standardowo w opony letnie, Wykonawca do każdego pojazdu jako dodatkowy komplet dostarczy 5 opon zimowych. Gdy pojazdy będą dostarczone na oponach zimowych, Wykonawca do każdego pojazdu, jako dodatkowy komplet dostarczy 5 opon letnich.

3. Wyposażenie egzaminacyjne

| L.p. | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR | Potwierdzenie istnienia parametru TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw urządzeń do rejestracji praktycznego egzaminu państwowego- sprawny technicznie i podłączony zgodnie z opisem w załączniku |  |
| 2. | Dodatkowy pedał sprzęgła i hamulca roboczego umożliwiający egzaminatorowi przejęcie sterowania tymi układami z fotela pasażera |  |
| 3. | Dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe |  |
| 4. | Dodatkowe lusterko wewnętrzne dla egzaminatora zamontowane na trwale |  |
| 5. | Apteczka doraźnej pomocy |  |
| 6. | Tablica z literą „L” , zamontowana na dachu pojazdu wg załącznika |  |
| 7. | Dodatkowe lampki kontrolne ( odpowiednio oznaczone kolorami świateł) umieszczone na desce rozdzielczej po prawej stronie ( po stronie egzaminatora): a) świateł mijania b) świateł drogowych c) kierunkowskazu lewego d) kierunkowskazu prawego e) świateł stopu f) świateł przeciwmgielnych tylnych |  |

Wymagania dotyczące urządzeń do rejestracji przebiegu praktycznego egzaminu państwowego:

1. Rejestrator

| L.p. | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR | Potwierdzenie istnienia parametru TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | System rejestracji audio- wideo zgodny z zapisami § 21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U. nr 217 z 2005r. poz. 1834 z późn. zm). |  |
| 2. | Konstrukcja fabryczna zaprojektowana i przystosowana do zastosowań mobilnych i umożliwiająca jednoczesną rejestrację z 4 kamer |  |
| 3. | Rejestrator wyposażony w możliwość programowania jego pracy ( harmonogram, itp.) |  |
| 4. | Rejestracja obrazu i dźwięku: a) odbywa się na : - dysku twardym 2,5” min. 320 GB z obsługą większych ( szt. 1 do każdego rejestratora ) - z użyciem karty pamięci CF z obsługą od 32 GB (szt. 2 do każdego rejestratora ) Możliwość wyboru nośnika lub z jednoczesnym nagrywaniem b) odbywa się w czasie rzeczywistym z prędkością, min. 25 klatek/s dla każdej kamery) c) rejestrator zapisuje również towarzyszący obrazowi dźwięk (dialog osoby egzaminowanej z egzaminatorem); zapis dźwięku odbywa się wraz z obrazem d) dźwięk będzie rejestrowany za pomocą mikrofonu jednocześnie z obrazem, a charakterystyka częstotliwościowa musi być tak dobrana, aby uzyskać bardzo dobrą jakość nagrywanego dźwięku e) rejestracja obrazu we wnętrzu pojazdu umożliwia obserwację osoby egzaminowanej |  |
| 5. | Dysk twardy w rejestratorze znajdować się będzie w odpowiedniej kieszeni gwarantującej jak najszybszy dostęp do nagrań po podłączeniu do komputera PC |  |
| 6. | Rozpoczęcie i zakończenie zapisu przebiegu egzaminu: a) zapis przebiegu egzaminu rozpoczyna się po doprowadzeniu zasilania ( bez pracy silnika) i trwa nieprzerwanie do zakończenia egzaminu. b)krótkotrwałe wyłączenie stacyjki samochodu (np. w celu ponownego uruchomienia silnika) nie może zakłócić procesu rejestracji. c)rejestracja przebiegu egzaminu zostaje automatycznie zakończona po upływie nastawionego czasu opóźnienia (maks. 10 minut z możliwością regulacji) od momentu wyłączenia stacyjki samochodu. |  |
| 7. | Informacje zawarte na rejestrowanym obrazie: rejestrowany obraz zawiera informacje o dacie i godzinie egzaminu oraz numerze rejestracyjnym samochodu, a w przypadku braku takiej możliwości może zawierać informację dotyczącą tylko daty i godziny egzaminu |  |
| 8. | Możliwości systemu rejestracji: a) umożliwia łatwe przeszukiwanie zdarzeń według kryteriów czasowych. b) umożliwia rejestrację (zapis) i odtwarzanie obrazu ze wszystkich kamer na raz – „Quad” w wysokiej jakości (jakość DVD) w rozdzielczości, min. 704x576 z prędkością min. 25 klatek/s |  |
| 9. | Zabezpieczenie dostępu do rejestratora zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 217 poz. 1834 z późn. zm.) |  |

2. Kamery rejestrujące obraz na zewnątrz pojazdu ( przód) –  1 szt.

| L.p. | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR | Potwierdzenie istnienia parametru TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kolorowa, system obrazu PAL z obiektywem, ze zmienną ogniskową 3-8mm, dobrana do zastosowania w pojeździe – do pracy w warunkach nocnych i dziennych |  |
| 2. | Rozdzielczość min. 500 TVL |  |
| 3. | Współczynnik S/N min. 48dB |  |
| 4. | Czułość przy F 1.2 1,6 Lux |  |
| 5. | Kompensacja światła wstecznego |  |
| 6. | Zasilanie 12V DC |  |
| 7. | Temperatura pracy od min. -10 oC do min. +50 oC |  |
| 8. | Balans bieli – automatyczny |  |
| 9. | Obiektyw - auto-iris 2,8MM F1,2 1/3", kąt widzenia 96 stopni, jasność obrazu dostosowywana automatycznie, lub równoważny |  |
| 10 | Jakość obrazu: - zastosowana kamera i jej obiektyw umożliwia uzyskanie bardzo dobrej jakości obrazu w różnych warunkach pogodowych, oraz o różnych porach dnia (zarówno w ostrym słońcu jak i po zmierzchu – filmowanie w świetle reflektorów pojazdu), |  |
| 11. | Gabaryty kamery : - gabaryty kamery powinny być jak najmniejsze, a ich usytuowanie w pojeździe nie może ograniczać pola widzenia kierowcy i egzaminatora |  |
| 12. | Odporność na wstrząsy |  |
| 13. | Rejestracja obrazu z przedniej szyby |  |

3. Kamera rejestrująca obraz wewnątrz pojazdu – 1 szt.

| L.p. | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR | Potwierdzenie istnienia parametru TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ: Kolorowa , system obrazu PAL – zapewniająca dobrą jakość obrazu wewnątrz pojazdu, zarówno w dzień jak i w nocy. |  |
| 2. | Rozdzielczość min. 420 TVL |  |
| 3. | Współczynnik S/N min. 48dB |  |
| 4. | Oświetlenie diodami IR w obudowie kamery |  |
| 5. | Zasilanie 12 V DC |  |
| 6. | Temperatura pracy od min. -10 oC do min. +50 oC |  |
| 7. | Obiektyw 6mm, F1,6 |  |
| 8. | Czułość przy F 1.2 min 1 Lux |  |
| 9. | Przetwornik obrazu CCD 1/4 ” |  |
| 10. | Zamontowana na prawym słupku szyby przedniej pod dachem samochodu , tak aby rejestrować zachowanie osoby egzaminowanej. |  |

4. Kamera rejestrująca prędkość pojazdu z deski rozdzielczej – 1 szt.

| L.p. | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR | Potwierdzenie istnienia parametru TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ: Płytkowa, kolorowa, system obrazu PAL |  |
| 2. | Przetwornik obrazu CCD |  |
| 3. | Czułość - min. 0,7 Lux (F 1.2) |  |
| 4. | Zasilanie - 12V DC |  |
| 5. | Migawka elektroniczna: automatyczna 1/50 – 1/100 000 |  |
| 6. | Gabaryty- maksymalnie 30x30 mm (wielkość kamery nie może przeszkadzać w obserwacji wskazań z deski rozdzielczej ani rozpraszać uwagę egzaminowanej osoby). |  |
| 7. | Zamontowana w sposób umożliwiający obserwacje wskazań z deski rozdzielczej |  |

5. Kamera rejestrująca obraz na zewnątrz pojazdu (tył) – 1 szt.

| L.p. | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR | Potwierdzenie istnienia parametru TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ: Płytkowa, kolorowa, system obrazu PAL |  |
| 2. | Przetwornik obrazu CCD |  |
| 3. | Czułość - min. 0,7 Lux (F 1.2) |  |
| 4. | Zasilanie - 12V DC |  |
| 5. | Migawka elektroniczna: automatyczna 1/50 – 1/100 000 |  |
| 6. | Gabaryty- maksymalnie 30x30 mm (rozmiar kamery nie może przeszkadzać w obserwacji drogi za pojazdem . |  |
| 7. | Zastosowana kamera umożliwia uzyskanie bardzo dobrej jakości obrazu w różnych warunkach pogodowych oraz o różnych porach dnia ( zarówno w ostrym słońcu jak i po zmierzchu – filmowanie w świetle reflektorów pojazdów). |  |
| 8. | Sposób montażu kamery nie może przeszkadzać kierującemu pojazdem w obserwacji drogi |  |

5. Mikrofon wewnętrzny

| L.p. | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR | Potwierdzenie istnienia parametru TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ – Miniaturowy mikrofon z zestawem do instalacji (miniaturowy wspornik) |  |
| 2. | Mocowanie – Mocowanie mikrofonu ma zapewnić duże tłumienie zakłóceń mechanicznych, w miejscu zapewniającym bardzo dobrą jakość nagrywanego dźwięku |  |
| 3. | Charakterystyka kierunkowa - Hiperkardioidalna (minimalne przetwarzanie sygnałów z poza osi mikrofonu) |  |
| 4. | Zakres częstotliwości - 20Hz do 20,000Hz |  |
| 5. | Czułość - 5mV/Pa (-46dBV) |  |
| 6. | Stosunek S/N - 63 Db |  |
| 7. | Impedancja - 200 Ohm (niesymetrycznie) |  |
| 8. | Zalecana impedancja obciążenia - 1000 Ohm |  |
| 9. | Zasilanie - 12V DC |  |
| 10. | Osłonka przeciwwietrzna |  |
| 11. | Regulacja wzmocnienia |  |
| 12. | Równoważny poziom szumu - 31dB |  |

7. Dysk twardy

| L.p. | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR | Potwierdzenie istnienia parametru TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wielkość 2,5” |  |
| 2. | Typ kieszeni - Kompatybilna z oferowanym rejestratorem, gwarantująca jak najszybszy dostęp do danych po podłączeniu do komputera PC |  |
| 3. | Pojemność dysku – min. 320 GB |  |
| 4. | Typ - EIDE lub SATA |  |
| 5. | Prędkość obrotowa - min 5400 obr./min |  |
| 6. | Cache - min. 8 MB |  |
| 7. | Odporny na wstrząsy |  |

8. Karta CF

| L.p. | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR | Potwierdzenie istnienia parametru TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Karta CF o pojemności od 32 GB |  |
| 2. | Prędkość zapisu ( MB/s) – min. 25 |  |
| 3. | Prędkość odczytu ( MB/s) – min. 35 |  |

UWAGA

Wynajmujący zobowiązuje się do przeniesienia na własność Najemcy nośników danych          ( karty CF, dysków HDD) bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia.

9. Monitor LCD

| L.p. | OPIS TECHNICZNY/PARAMETR | Potwierdzenie istnienia parametru TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przekątna: min7” max 7” , kolor |  |
| 2. | Wejścia Audio Video |  |
| 3. | Zasilanie: 12V DC / 10W |  |
| 4. | Temp. pracy: -10oC...+45oC |  |

- W kolumnie „Potwierdzenie istnienia parametru” – należy wpisać jedynie fakt posiadania przez oferowany pojazd wymaganego parametru.

- W kolumnie „Faktyczna wysokość parametru” - należy wpisać faktycznie istniejącą wysokość parametru.

Załączniki :

- załącznik nr 1 – wzór oznakowania literą „L”